1.              Ondergrond Beton

1.1.           Met isolatie

1.1.1.        Met ballast

1.1.1.2.     Isolatiekeuze : Cellenglas

1.1.1.2.3.  Ballast : vaste betegeling

SAMENSTELLING

De dakbedekking omvat de volgende lagen, aangebracht op de zuivere, droge en gladde beton :

1. een laag bitumenvernis

2. thermische isolatie op basis van cellenglas

3. een bitumineus membraan (V 3)

4. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties

5. belasting met vaste betegeling.

UITVOERING

1. Een laag bitumenvernis wordt op het volmaakt effen, zuiver en droog beton aangebracht.

Verbruik : 300 g/m².

2. De thermische isolatie, bestaande uit cellenglas van ... cm dikte wordt zat gekleefd met bitumen 110/30 op het perfect droge bitumenvernis, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

Verbruik : min. 4 kg/m².

3. Een bitumineus membraan (V 3) met een dikte van 3 mm en gewapend met een glasvlies wordt volvlakkig op de isolatie gevlamlast of gekleefd met warm bitumen 110/30.

4. Een laag polyisobutyleen van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding, wordt los geplaatst op gans de oppervlakte van het bitumenglasvlies.

5. Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed met

een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd door de

fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet versterkte

polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

6. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen

(zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

7. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

8. Belasting

De dakbedekking wordt belast met vaste betegeling.  Om de dakdichting te beschermen wordt vooraf een PIB beschermfolie los gelegd (zie beschrijving FDT beschermingsfolie).  De naden worden met warme lucht gelast.

OPMERKINGEN

1. De dakopbouw zoals hierboven beschreven is slechts geldig voor zover de relatieve vochtigheid van de lokalen onder het dak kleiner is dan 60 %, anders dient een dampscherm onder de thermische isolatie aangebracht te worden.

2. De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.